新闻稿

适用于平板应用的新型高精度光栅

雷尼绍公司的SiGNUM™ RSLM光栅系统具有±30 nm的周期误差，配有滤波系统，分辨率为5 nm，安装简单，它还使20 μm栅距光栅的性能具备了小栅距光栅系统的所有优点。

雷尼绍的SiGNUM™系列产品具有高速、可靠、非接触的性能，结合IN-TRAC™自动相位光学参考零位和动态信号处理等先进功能。RSLM直线光栅是该系列新推出的产品，性能可与小栅距玻璃光栅媲美，工作长度范围却远超后者。

RSLM光栅可以适用在长达5 m的范围内，总体精度优于±4 µm — 业内首创！与具有±30 nm超小周期误差(电子细分误差 - SDE)的SiGNUM™读数头结合在一起，RSLM是测量精度要求严格的长行程应用场合的理想方案。

IN-TRAC™光学参考零位在整个速度和温度范围（12 m/s以上，最高85 °C）内均提供双向、可重复参考基准点，而不增加系统总宽度。RSLM可提供多种带有规则间距的IN-TRAC™光学参考零位供客户选择或单个参考零位，参考零位可位于栅尺中央或端部附近。双光学限位可在栅尺上提供使用方便的行程终点指示。

RSLM采用硬质马氏体不锈钢制造，热膨胀系数低（10.8 µm/m/°C），采用特殊成分又使其具有很高的耐腐蚀性。SiGNUM™ RSLM和钢带光栅尺一样使用简单，但是和小栅距玻璃光栅尺一样精确。坚固的栅尺具有比传统玻璃栅尺更小的截面尺寸，但操作和安装更为简便，没有破损危险。此外，RSLM可以方便的成卷存放，展开后就可以像传统栅尺一样使用。系统设计人员可以根据要求选择夹子或夹具装置固定，或者采用背胶安装并在其中一个端点以有环氧树脂紧固。

SR读数头采用雷尼绍独特的光学滤波系统，具有很强的抗污垢、灰尘和划伤的能力。和所有SiGNUM™光栅一样， RSLM光栅系统采用智能信号处理技术，确保了极好的可靠性和超低细分误差。另外，SiGNUM™软件可进行最优化设定，并通过PC机的USB端口连接进行实时诊断。

与雷尼绍的所有产品一样，SiGNUM™系列产品也将得到一个遍布全球的团队支持，真正实现快捷的全球化服务。

图像文件名称

SiGNUM™ RSLM高精度不锈钢光栅尺

SiGNUM™ RELM系统

- 结束 -

新闻稿及公关联络：

潘妙兰小姐

Ms. Patricia Pua

Ini-Meg Media

(雷尼绍亚洲区公关单位)

Tel +65 9889 0914 (新加坡)

Email:pat@ini-meg.com