雷尼绍推出全新inVia™ Qontor®共焦显微拉曼光谱仪

全新inVia Qontor是雷尼绍最先进的显微拉曼光谱仪。它以市场领先的inVia Reflex为基础，在inVia公认的性能和易用性方面又有了新的突破。

inVia Qontor加入了雷尼绍的最新创新成果 — LiveTrack™实时聚焦追踪技术，使用户能够分析表面凸凹不平、弯曲或粗糙的样品。在数据采集和白光视频观察过程中实时保持最佳聚焦，消除了耗时的手动聚焦、预扫描和样品制备过程。

配备LiveTrack的inVia Qontor能够从形貌各异的样品中采集精确且可重复的光谱。LiveTrack开启了全新范围的样品和应用的分析，样品形貌不再是拉曼成像功能的羁绊。

有了LiveTrack，聚焦是动态的。它为样品台提供连续反馈，使其根据样品的高度进行调节。这就确保在数据采集过程中以及在白光视频观察期间手动移动样品时激光保持聚焦。最佳聚焦在激光跨越凸凹不平、倾斜或动态的样品时得以保持，仅受样品台最大行程的限制。

inVia Qontor能够分析以往无法研究的，或需大量制备工作的样品。例如对于通常需要切片和抛光的、凸凹不平的地质样品，现在无需任何样品制备就可以进行分析。

雷尼绍应用科学家Tim Smith指出：“在聚焦状态下采集整个样品的拉曼图像现在已成为现实。用户在采集表面甚至次表层的拉曼数据时，可以实时跟踪表面，并稍后以3D视频观察样品的拉曼图像和表面形貌。这项创新不仅节省时间，而且在某些情况下，让我们能够分析以前无法研究的样品。”

inVia系列显微拉曼光谱仪性能出众、分析结果可靠，即使应用于最具挑战性的实验也不例外，赢得了全球客户的信赖。inVia Qontor显微拉曼光谱仪采用尖端技术，有效缩短了总体实验时间，对最复杂样品也可轻松分析。

详情请访问www.renishaw.com.cn/go/Qontor

完